## Slide 1: 低碳校園指標說明會
永安國小
李光榮

## Slide 2: 低碳指標認證架構
節能校園標章
水資源校園標章
資源循環校園標章
永續綠校園標章
低碳生活校園標章
低碳示範校園標章

## Slide 3: 節能校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
1.1節電管理制度 | 1.1.1學校能源效益分析 ■是否與官方或民間單位進行學校各部門用電分析 ■能進行校園能源體檢 | 是否附有相關能源使用分析與管理相關作為之資料 或 詳實填寫本市學校能源體檢表。
 | 1.1.2學校節能減碳相關中程計畫。 | ■備有節能減碳相關中程計畫(四省計畫) ■計畫是否具體說明各年度之節電目標與改善策略

## Slide 4: 節能校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
1.2節能實務 (須達一項以上指標) 最近一年度係指2018年1月至2018年12月。前三年是指2018、2017、2016年整年。 | 1.2.1年度用電指標EUI值 ■符合行政院頒訂之各級學校用電EUI值 幼稚園<=43 國小：<=27 國中<=27 高級中學<=34 工商職業學校<=34 | (須達一項以上指標)
 | 1.2.2歷年節能效率 ■近一年(2018年1月至2018年12月)總用電量(與2017年用電量)需減少1%(含)以上。 ■2018年與2017年相較，用電量不成長 | (須達一項以上指標)

## Slide 5: 節能校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
1.3能源規劃與運用策略 | 1.3.1再生能源運用比率 | 契約容量800千瓦用電量以上，有10%之再生能源設備。未達此契約容量者，本指標視為通過。
 | 1.3.2再生能源教學設施之規劃 | 學校建置相關設施並擬具有教學規劃
 | 1.3.3高效率節能燈具用電比率 學校教室使用高效率節能燈具瓦數佔全校教室燈具總瓦數比率達50%以上者。 | 全校教室(包括專科教室與一般教室)換裝省電燈總瓦數/全校所有教室(包括專科教室與一般教室)之電燈總瓦數×100%

## Slide 6: 節能校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
1.3能源規劃與運用策略 | 1.3.4耗能電器管理策略 ■提出耗能電器管理策略並具成果者 ■運用能源循環概念整合應用實例 | 1.學校能提出飲水機、鍋爐、冷氣、冰箱、電窯、溫水游泳池等耗能設備之相關管理策略，並具成效者。 2.能提出能源循環利用相關應用實例。如太陽熱能與廚房熱水使用連結、開水機管理策略，或其他可指認之可行策略。
 | 1.3.5屋頂或閒置空間利用 ■提供既有屋頂空間結合廠商進行屋頂產能規劃 ■能運用閒置空間設置促進節約能源與資源相關設備者。 | 提供既有屋頂空間結合廠商進行屋頂產能規劃 或學校自主性設置實務。

## Slide 7: 節能校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
1.4落實節能教育 | 1.4.1進行節能教育宣導與教學 ■提出二年內節能或相關教育與宣導成果。 | 須提出具有創新特色之節能教育成果，以資認定

## Slide 8: 水資源校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
2.1年度用水量 | 2.1.1用水負成長： ■前三年年均用水量減少2%以上。 ■或連續三年水量不成長 ■或最近一年(2018)之用水量與2009相比，需減少10%(含)以上 | 1.各年1-12月份總水量為年度全校自來水總用水量。 (前三年：2018，2017，2016) (連續三年：2018，2017，2016)

## Slide 9: 水資源校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
2.2每人每日自來水用水量 | 2.2.1每人每日來水用水量是否符合參照標準： 幼兒園：小於或等於31 國小：小於或等於38 國中：小於或等於35 高中職：小於或等於42 106.10.24修訂版本 | 政府機關及各級學校之單位人均用水量基準值 計算方式＝（全校每年自來水量/教職員生總數/365【水量單位為公升】。

## Slide 10: 水資源校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
2.3水資源利用 | 2.3.1設置各種雨水利用設施或設置生活雜排水利用設施 | 設置相關設施需提供導覽規劃與融入教學之說明。
 | 2.3.2水資源利用率 本年度之水資源利用率達1%以上 | 1.水資源利用率計算方式＝（全校所有 中水或雜排水回收量）/每年全校用水（自來水總用水量+中水與雜排水再利用之水源總量）×100％【水量單位為公升】。 2.水資源利用率計算，涵蓋自來水量、雨(中)水、生活雜排水回收之相關圖(表)、計算式佐證

## Slide 11: 水資源校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
2.4水資源管理策略 | 2.4.1學校水資源管理 ■具特色之水資源管理或運用設施與策略 ■擬定全校水資源管理相關計畫與創新作為 | ■如水資源多元再利用、循環、儲放及其他創新措施或策略。 ■提供二年內可資檢證之資料

## Slide 12: 水資源校園標章
指標 | 指標細目 | 說明
2.5節水宣導與執行 | 2.5.1落實執行節水宣導教育 ■能提供2年內節水教育與宣導相關資料備查 | 提供二年內可資檢證之資料

## Slide 13: 可參考新泰國小、太康國小、億載國小、西門國小、宅港國小的案例 注意資料的正確性。
謝謝大家的聆聽